Общество с ограниченной ответственностью "Вулкан"

Чувашская Республика,

г.Канаш

Переходник на ремень от вала отбора мощности (ВОМ)

(для косилки КРН)

Руководство по эксплуатации

- Комплект поставки

Комплекты поставки переходного устройства на китайский мотоблок МБ 9 с дизельным двигателем (с шириной лап крепления 270 мм) и на мотоблок  МБ10 с бензиновым двигателем (с шириной-190 мм), далее- переходники, представлены в табл.1. Изображения узлов и различия исполнений см. рис.1.

Таблица 1.

| Наименование узла | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Кронштейн переходных роликов | 1 | Различия см. рисунок №1 |
| 2.Ответный уголок | 1 |  |
| 3.Узел поворотных роликов | 1 | Различия см. рисунок №1 |
| 4.Ведущий шкив | 1 |  |
| 5.Приводной ремень L=1600 | 1 |  |
| 6.Штырь для сцепки | 1 |  |
| 7.Защитный кожух | 1 |  |
| 8.Втулка | 1 |  |
| 9.Болт М6х16, 2 шайбы | 1 комп. |  |
| 10.Болт М10х30, гайка М10, 2 шай | 1 комп. |  |
| 11.Болт М10х25, гайка М10, 2 шайбы | 1 комп. |  |
| 12.Болт М10х80, гайка М10 | 1 комп. |  |
| 12.Гайка М12, 2 шайбы | 1 комп. |  |
| 13.Руководство по эксплуатации | 1 |  |

2.Подготовка к работе

Установка узлов переходника производить следующим образом:

2.1. Снять защитный колпачок с ВОМ (вала отбора мощности) и втулку-держатель шпонки (рис.2, рис.3)

2.2. Открутить болт вторичного вала, установить узел поворотных роликов (рис.4). Зафиксировать болтом вторичного вала.

2.3.Снять передний бампер с подножкой. На его место установить ответный уголок п.2 и кронштейн переходных роликов п.1(рис.1). Ответный уголок устанавливается с противоположной стороны мотоблока.

2.4. На вал отбора мощности с установленной шпонкой вставить втулку п.8 и ведущий шкив п.4(Рис.1). Шкив закрепить на валу крепежным болтом.

2.5.Надеть приводной ремень на переходные ролики, поворотные ролики и ведущий шкив (рис.6). Натяжение ремня произвести при помощи болта, установленного на кронштейне переходных роликов.

2.6. После натяжения приводного ремня, произвести окончательную затяжку резьбовых соединений. Установить защитный кожух. Разборка устройства происходит в обратном порядке.

2.8 Для установки косилки роторной (Рис.6) установить штырь п.6 (Рис.1). Штырь установить так, чтобы переходной ролик на мотоблоке был в одной плоскости со шкивом косилки роторной.

2.9 Установить косилку роторную на штырь, надеть приводной ремень и зафиксировать пальцем(Рис.6). Остальные действия по работе описаны в руководстве по эксплуатации косилки роторной.

3. Срок службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, оговоренных в настоящем Руководстве.
 3.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии документов, позволяющих установить дату продажи, гарантийный срок 12 месяцев считается с даты выпуска изделия изготовителем.
3.3. Срок службы изделия– не менее 3 лет.
3.4. Права потребителя по предъявлению требований к продавцу (изготовителю), установлены Гражданским Кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
3.5. Предъявленное на ремонт изделие должно быть очищено, вымыто, высушено и укомплектовано.
После ремонта изделие возвращается потребителю в комплектации, предъявленной для ремонта.

3.6.  Потребитель теряет право на гарантию в следующих случаях:
􀂃 при эксплуатации и хранении изделия с нарушениями требований настоящего Руководства;
􀂃 при наличии механических повреждений в результате аварии не по вине изготовителя, которые повлекли за собой нарушение работоспособности изделия.

􀂃 при наличии  внесенных потребителем самостоятельно изменений в конструкцию изделия, а также при возвращении некомплектного изделия.

3.7. Гарантия не распространяется на покупные комплектующие в составе изделия.

Дата изготовления_____________________

Штамп ОТК___________________________

Россия , ООО "Вулкан"

429330 , Чувашская Республика, 
г. Канаш, ул. Красноармейская, д.81
тел.:(83533)4-07-88
наименование изготовителя и его адрес

Т А Л О Н № ________

На гарантийный ремонт изделия

Продан магазином

___________________________________________________ наименование  магазина, его адрес

Дата продажи «_____»_________________20___г.

Штамп магазина ____________________________________

личная подпись продавца

Работа изделия проверена на всех режимах. Информацию о технических характеристиках получил. С правилами эксплуатации, транспортировки, хранения изделия и гарантийного ремонта ознакомлен. Претензий к внешнему виду, комплектности и работе изделия при получении после ремонта не имею.

________________________________________________________

наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес

Исполнитель ремонта 					Потребитель

_______________________			____________________

подпись 							подпись

«____»___________20____г. 	         «____»__________20____г.

М.П.___________________________________________________

должность и подпись руководителя предприятия, выполнявшего ремонт