KD-7-3 Термонож

Введение

Предназначен для резания синтетических тканей и материалов, которые могут быть подвержены плавлению.

Прибор нагревается в течении нескольких секунд, температура нагрева лезвия регулируется.

Никогда работа с вышеуказанными материалами не была такой легкой, недорогой и аккуратной.

Периодичность работы 15сек. вкл. / 45сек. выкл.

Рекомендации по использованию

Полиэфирное волокно легко режется с помощью термоножа KD-7-3.

Установка лезвия

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда нужно выключать прибор из розетки  перед установкой или заменой лезвия.

Прежде, чем соприкасаться с лезвием, с держателем лезвия или рукояткой, нужно подождать пока они остынут.

Предостережение 1

Термонож имеет остро заточенную кромку, для ровного разреза нужно всегда резать по направлению к кромке ножа.

Установка лезвия:

1. При помощи гаечного ключа ослабьте винты на держателях лезвия.

2. Вставьте лезвие в прорезь держателей до упора, пока ножки лезвия не станут на уровне отверстий в держателях лезвия.

3. Аккуратно затяните винты, чтобы обеспечить надежное электрическое соединение. Не нужно чрезмерно затягивать винты.

4. Когда лезвие будет крепко держаться на своем месте, подключите  термонож к электросети.

5. Регулятор  температуры имеет 16 уровней, каждому из которых соответствует  определенная метка на поверхности регулятора. Чем ниже уровень, тем ниже установленная мощность.

Предостережение 2

Слишком высокая выходная мощность и перегрев термоножа может привести к  повреждению устройства. Выходная мощность должна быть подходящей для разреза того или иного материала. При работе  с пенопластом не нужно, чтобы лезвие нагревалось до красного цвета.

Управление.

Установите кнопку регулятора температуры на среднем уровне, разместите лезвие напротив края пеноматериала и отпустите кнопку ( крючок). Температура ножа оптимальна в случае отсутствия дыма во время резки материала.

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения лучшего результата нужно попрактиковаться на образцах обрабатываемого материала.

Во время работы с термоножом,  нужно соблюдать соответствие температуры и скорости.

Если во время резания появляется дым, значит скорость резания слишком низкая, либо лезвие перегрелось, что

может привести к неровному разрезу.

Этого можно избежать снизив температуру,  периодически отпуская кнопку (крючок) регулятора температуры во время резания.

В случае увеличения силы резания, нужно снова отпустить кнопку (крючок) регулятора температуры.

Термонож KD-7-3 нагревается до установленной температуры за считанные секунды. Отпуская периодически кнопку регулятора температуры, Вы можете продлить срок службы термоножа и завершить процесс резания с минимальным выходом дыма.

Никогда не используйте металлическую пластину в качестве направляющей детали, которая соприкасается с краем лезвия. Метал будет снижать мощность работы, а следовательно и температуру нагрева лезвия.

Для того, чтобы лезвие оставалось чистым от обрабатываемого материала нужно отпускать  кнопку регулятора температуры на расстоянии 1-2 дюйма до конца разреза.

Предостережение 3

- С термоножом KD-7-3 нужно работать в хорошо проветриваемом помещении.

- Нельзя допускать, чтобы на лезвии оставалось чрезмерное количество обрабатываемого материала. Это может привести к перегреву лезвия, его деформации и к возможному перегреву термоножа KD-7-3 в целом.

- Работать с термоножом KD-7-3 можно только на термоизоляционной плите.

- Не подносите горячее лезвие термоножа близко к коже, одежде или к каким-либо легковоспламеняющимся материалам.

- Нужно дать лезвию остыть, прежде, чем брать его в руки. Горячим лезвием можно нанести травму или же повредить незащищенную поверхность.

Техобслуживание.

Постоянное использование термоножа KD-7-3 приводит к скоплению остатков обрабатываемого материала на лезвии и держателях лезвия. Этот избыток материала препятствует нормальной работе лезвия. Лезвие и держатели лезвия должны быть тщательно очищены  металлической щеткой.

Спецификация

Входная мощность:  230В/120В;

Выходная мощность: макс 80 Вт;

Прерывистый режим работы : 15с  вкл/45с выкл;

Вес: 400гм;

Длина: 260мм;

Ширина:50мм;

Температура: 315 Сº+

Приложение:

Лапка для резания. При помощи данной лапки, синтетическую ткань можно резать без использования режущей поверхности. Данная деталь эффективна для резания материалов больших размеров, таких, как парусина, фильтровальная ткань.